## Slide 1: Magnétisme
ALLARD Valentin • 28/04/2020

## Slide 2: Plan du cours
Champ magnétique : propriétés
Champ magnétique engendré par un courant électrique
Force de Laplace
Interaction entre fils conducteurs rectilignes : définition de l’ampère

## Slide 3: Magnétisme dans l’histoire
Thalès (-600) : certaines roches provenant de magnésie (actuelle Turquie) peuvent agir à distance sur des matériaux composés de fer → Magnétisme.
Marins chinois (~1000) : utilisation d’aimants naturels comme boussoles.
Pierre de Maricourt (1269) : notion de pole nord (N) et pole sud (S) d’un aimant (~ Charges électriques e et -e).
William Gilbert (1600) : la Terre est un gigantesque aimant possédant un pôle nord et un pôle sud.

## Slide 4: Champ magnétique : propriétés génériques
Direction : Tangentielle à la ligne de champ (en vert)
Sens : Du pôle nord (N) au pôle sud (S)
Norme dont l’unité est le Tesla (T)
Aimant + Limaille de fer = Formation de courbes reliant les pôles (lignes de champ magnétique)
Un aimant exerce un champ magnétique dans l’espace qui l’entoure. Ce champ est décrit par le vecteur B :
Champ d’un aimant : B~1mT Champ terrestre : B~10 μT

## Slide 5
Champ magnétique : propriétés génériques
Aimant en forme de U et champ magnétique uniforme
Lignes de champ magnétique allant du pôle nord (N) au pôle sud (S).
Champ magnétique (en vert) tangent aux lignes de champ.
Champ magnétique uniforme à l’intérieur du « U » de l’aimant.

## Slide 6: Champ magnétique : propriétés génériques
Attraction entre deux pôles différents (S-N et N-S) et répulsion entre mêmes poles (N-N et S-S).
La boussole étant une aiguille aimantée ; le côté nord (sud) de l’aiguille est donc dirigé vers le pole sud (nord) de l’aimant
Pour la Terre : Pole nord (sud) géographique = Pole sud (nord) magnétique

## Slide 7: Champ magnétique : propriétés génériques
Impossibilité de couper un aimant en deux/Impossibilité d’isoler séparément les pôles nord et sud
Contrairement à l’électricité, où il est possible de séparer les charges positives des charges négatives, il est impossible de séparer les pôles nord et pôles sud d’un aimant ! ↔ Non existence de monopoles magnétiques
Couper un aimant en deux donnera deux aimants plus petits.

## Slide 8: Champ magnétique créé par un courant électrique
Lignes de champ magnétique dans le plan perpendiculaire au conducteur.
Inversion du sens du champ magnétique B si on inverse le sens du courant I.
Sens et direction de B données par la règle du tire-bouchon.
Oersted (1820) : déviation d’une aiguille aimantée lors du passage d’un courant électrique dans un fil situé non loin de la boussole → Production d’un champ magnétique B par un courant électrique I !
Norme : B= (R=Distance par rapport au fil et )

## Slide 9: Champ magnétique créé par une boucle de courant
Sens et direction du champ magnétique B, à l’intérieur de la boucle, données par la règle du tire bouchon.
Lignes de champ B rectilignes et uniformes, à l’intérieur de la spire.
Une spire de courant est un fil électrique mis en boucle dans lequel on envoie un courant I
Norme : (R=Rayon de la spire)
B
= Vecteur entrant dans le plan
= Vecteur sortant du plan

## Slide 10: Champ magnétique créé par une bobine (solénoïde)
Sens et direction de B données par la règle de la main droite/tire bouchon.
Lignes de champ B rectilignes et uniformes, à l’intérieur du solénoïde.
Norme : (N=Nombre de spires et L=Longueur du solénoïde)
Un solénoïde est un fil conducteur enroulé en hélice autour d’un (long) cylindre de longueur L.

## Slide 11: Solénoïde = Assemblage de nombreuses spires
EXERCICE : Un solénoïde de 32 cm et de 1,2 cm de diamètre produit un champ magnétique de 0.20 T en son centre lorsqu’un courant de 3,7 A le traverse, combien de spires comporte-t’il ?
Il faut environ N=13800 spires pour former ce solénoïde !

## Slide 12: Force électromagnétique (ou force de Laplace)
Considérons un fil rectiligne de longueur L passant entre le pôles d’un aimant de champ magnétique B et relié à un générateur d’intensité I.
Le sens et la direction de la force F sont données par la règle de la main droite.
Norme : F=BIL.Sin(θ) (où : θ = angle entre I et B)
Une force (de Laplace) s’applique sur le fil lorsqu’il est parcouru par le courant I.
Si le courant I possède la même direction que le champ magnétique B alors, θ=0° ; la force de Laplace F sera nulle !

## Slide 13: Interaction entre deux fils conducteurs rectilignes
Considérons deux longs fils conducteurs séparés d’une distance d et parcourus, respectivement par un courant I1 et I2.
Le fil 1 est plongé dans le champ magnétique du fil 2 et subit donc une force de Laplace F1/2 sur une longueur L.
Le fil 2 est plongé dans le champ magnétique du fil 1 et subit donc une force de Laplace F2/1 sur une longueur L.
Fil 1
Fil 2
I1
I2
d
B2
B1
F1/2
F2/1
Champs magnétiques des fils
Forces de Laplace exercées sur les fils

## Slide 14: Utilité ? : Définition de l’Ampère
Avec les précédentes formules ci-dessus, il est possible de définir l’ampère.
Considérons que les deux fils 1 et 2 sont séparés d’une distance d=1m et qu’ils sont parcourus par des courants de I1=I2=1A. On a, alors…
1 Ampère = Courant circulant dans deux conducteurs rectilignes séparés par une distance de 1m et produisant, l’un sur l’autre, une force de 0,0000002 N par mètre de longueur.

## Slide 15: Force électromagnétique : cas de la chambre à bulles
Considérons une charge électrique q en mouvement dans un champ magnétique constant
La règle de la main droite reste applicable où v remplace I.
La formule de la force de Lorentz reste applicable où on a : I=q/t et L=vt (où v=vitesse de la particule et t=temps) :
La particule lancée dans le champ magnétique voit sa trajectoire s’incurver. Par le PFD : qBvSin(α)=mv²/R
F=qBvSin(α) (où α=Angle entre v et B)
Pour les charges q négatives : le sens de F sera opposé à celui donné par la règle de la main droite !

## Slide 16
La particule a donc une trajectoire incurvée dont le rayon de courbure R est :
R=mv/(qBSin(α))
Les particules de charge nulle ne subissent pas la force de lorentz et ne sont pas déviées.
Plus la particule est massive, plus son rayon de courbure R est élevé.
Moins la particule est chargée, plus son rayon de courbure R est élevé
B
v

## Slide 18: Conclusions

## Slide 19: Points à retenir
Un champ magnétique peut être engendré par un courant.
Une force apparaît lorsqu’un courant s’écoule sous un champ magnétique.
L’interaction entre 2 fils permet de définir l’Ampère